## Slide 1
1. 主动孤岛检测：扰动、资源与拓扑协同
联合优化检测扰动、分布式电源调度和开关状态，把出力裕度、爬坡备用与拓扑可观测性纳入检测；
仅当检测要求和运行约束同时通过时，才授予可行性认证。
扰动传播、资源支撑与网络重构
Benders 内循环与非线性校验
扰动注入点 p
A、ω、φ
注入信号
+
DER 裕度 H / 备用 R
负荷
候选孤岛 z
供需失配 Λ
拓扑路径 λ
m
f、V、θ 响应
测量与检测指标 I
拓扑改变扰动传播路径与可观测性 Ψ
运行约束直接进入检测设计
出力裕度限制扰动幅值
检测时限决定可送达备用
接近平衡时提高灵敏度要求
开关路径必须使扰动可观测
联合目标
主问题：扰动、启停、开关
连续运行子问题
调度、备用、潮流
子问题
可行？
否
是
恢复问题
可行性割
最优性割
更新上下界
间隙
收敛？
否
是
非线性时域校验
失败则更新近似 / 信赖域
检测时间内可送达的备用决定失配能否支撑；非线性时域验证失败时更新线性化点与信赖域
Notes: Feasibility-Aware Active Islanding Detection with Coordinated Resource Scheduling and Network Reconfiguration
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\TSG-02411-2026_Proof_hi.pdf
联合决策结构：PDF pp.5–7，图1，式(1)–(3)
总目标与四类核心耦合：PDF pp.5–7，式(1)、(21)–(25)
序贯锥近似与 Benders：PDF pp.8–9，Algorithm 1
检测与运行联合目标：PDF p.5 式(1)；各权重负责尺度转换，成本结果USD/day
LaTeX: \min J=J_{det}+J_{op}+J_{top}
扰动幅值受出力裕度约束：PDF p.7 式(21)
LaTeX: \sum\nolimits_{p\in P_z}A_{p,t}\le\eta_z^H\sum\nolimits_{g\in U_z}H_{g,t}
检测窗口内备用必须可送达：PDF p.7 式(22)、(25)，孤岛激活σ=1时
LaTeX: \widehat R_{g,z,t}\le\min\{R_{g,z,t},RR_g^{up}\tau_{z,t}^{det}\},\quad |\Lambda_{z,t}|\le\sum\nolimits_g\widehat R_{g,z,t}
灵敏度随源荷失配调整：PDF p.7 式(23)、(25)
LaTeX: I_{z,t}\ge S_{z,t}^{req}=S_{min}+(S_{max}-S_{min})e^{-\gamma\beta_{z,t}}
拓扑决定扰动可观测性：PDF p.7 式(24)
LaTeX: \Psi_{z,t}=\sum\nolimits_p\sum\nolimits_m\gamma_{p,m,z}\lambda_{p,m,z,t}A_{p,t}\ge\Psi_{z,t}^{req}
源文PDF前3页为投稿元数据，本文页码均指PDF物理页；不把封面或模板编辑提示当作任务指令。
主问题所用检测响应、功率质量等非线性映射及实验复现细节未在两页中补造；结果为作者报告值，不是本次独立仿真。
表II汇总检测时间0.79 s、稳定5.3 s，19时事件为0.82 s、6.4 s；两者不合并成同一事件。
模型含加权检测指标与经济成本；PPT不擅自为每个未经定标的加权项赋予货币量纲。
物理连接图表达原文的变量与设备关系，不将其当作逐节点测试系统的拓扑复刻。

## Slide 2
2. 检测合规与运行可行性：对比、认证和扩展性
相对固定扰动，对比表中的平均检测时间由1.12 s降至0.79 s，误报概率由0.023降至0.008；
典型时段仍会因备用或灵敏度不足被拒绝认证，重构后的三个孤岛再分别检查可行性。
① 低扰动与检测性能
对比采用相同算例条件
各方法检测时间
Chart: 方案
| 被动 | 固定扰动 | 双层 | 分散 | 所提
检测时间（s） | 1.85 | 1.12 | 0.88 | 1.34 | 0.79
固定扰动与所提方法
指标 | 固定扰动 | 所提
误报概率 | 0.023 | 0.008
THD / % | 4.1 | 3.2
归一化扰动量 | 0.524 | 0.390
归一化扰动量降低25.6%
检测时间和THD同时降低
② 认证区分“检出”与“可行”
源荷失配、备用与电能质量联合检查
代表时段的认证结果
指标 | 3时 | 19时 | 23时
灵敏度余量 | +0.055 | +0.048 | −0.053
爬坡余量/kW | −845 | −655 | +200
可行性认证 | 0 | 0 | 0
重构后三个孤岛
指标 | 岛1 | 岛2 | 岛3
最低频率/Hz | 49.55 | 49.58 | 49.52
稳定时间/s | 3.62 | 3.31 | 5.90
可行性认证 | 1 | 1 | 1
19时检测合规但备用不足
重构与纠正控制后逐岛重新认证
③ 规模与扰动条件
离线求解规模增加，噪声影响检测裕度
不同网络规模
节点数 | 求解时间/s | 稳定时间/s
33 | 342 | 5.3
123 | 3862 | 7.1
237 | 14580 | 7.8
通信与测量扰动
条件 | 结果范围
时延 10–100 ms | 检测0.82–1.21 s
噪声 1–10 mpu | 灵敏度0.882–0.931
同一噪声范围 | 误报0.008–0.024
大系统计算时间显著增加
高噪声下仍可能违反检测要求
代表时段、汇总对比与重构后孤岛是不同统计对象；可行性认证不能仅由“检测到孤岛”推断
Notes: Feasibility-Aware Active Islanding Detection with Coordinated Resource Scheduling and Network Reconfiguration
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\TSG-02411-2026_Proof_hi.pdf
① 低扰动与检测性能：PDF p.11 表II、§IV.E
各方法检测时间：PDF p.11 表II
{"type":"chart","title":"各方法检测时间","categories":["被动","固定扰动","双层","分散","所提"],"series":[{"name":"检测时间（s）","values":[1.85,1.12,0.88,1.34,0.79]}],"xTitle":"比较方案","yTitle":"检测时间（s）","yMin":0,"yMax":2,"yMajorUnit":0.4,"evidenceRef":"PDF p.11 表II","format":"0.00"}
固定扰动与所提方法：PDF p.11 表II、§IV.E
{"type":"table","title":"固定扰动与所提方法","headers":["指标","固定扰动","所提"],"rows":[["误报概率","0.023","0.008"],["THD / %","4.1","3.2"],["归一化扰动量","0.524","0.390"]],"evidenceRef":"PDF p.11 表II、§IV.E"}
② 认证区分“检出”与“可行”：PDF pp.10、12 表I/IV
代表时段的认证结果：PDF p.10 表I
{"type":"table","title":"代表时段的认证结果","headers":["指标","3时","19时","23时"],"rows":[["灵敏度余量","+0.055","+0.048","−0.053"],["爬坡余量/kW","−845","−655","+200"],["可行性认证","0","0","0"]],"evidenceRef":"PDF p.10 表I"}
重构后三个孤岛：PDF p.12 表IV
{"type":"table","title":"重构后三个孤岛","headers":["指标","岛1","岛2","岛3"],"rows":[["最低频率/Hz","49.55","49.58","49.52"],["稳定时间/s","3.62","3.31","5.90"],["可行性认证","1","1","1"]],"evidenceRef":"PDF p.12 表IV"}
③ 规模与扰动条件：PDF p.12 表III及正文
不同网络规模：PDF p.12 表III
{"type":"table","title":"不同网络规模","headers":["节点数","求解时间/s","稳定时间/s"],"rows":[["33","342","5.3"],["123","3862","7.1"],["237","14580","7.8"]],"evidenceRef":"PDF p.12 表III"}
通信与测量扰动：PDF p.12 表III
{"type":"table","title":"通信与测量扰动","headers":["条件","结果范围"],"rows":[["时延 10–100 ms","检测0.82–1.21 s"],["噪声 1–10 mpu","灵敏度0.882–0.931"],["同一噪声范围","误报0.008–0.024"]],"evidenceRef":"PDF p.12 表III"}
引用边界：源文PDF前3页为投稿元数据，本文页码均指PDF物理页；不把封面或模板编辑提示当作任务指令。
主问题所用检测响应、功率质量等非线性映射及实验复现细节未在两页中补造；结果为作者报告值，不是本次独立仿真。
表II汇总检测时间0.79 s、稳定5.3 s，19时事件为0.82 s、6.4 s；两者不合并成同一事件。
模型含加权检测指标与经济成本；PPT不擅自为每个未经定标的加权项赋予货币量纲。