## Slide 1
1. 充放换电站群：套餐定价与异质用户响应
BIRCH识别用户差异，五类套餐引导充电、换电与V2G行为；
运营商优化净收益和绿电曲线匹配，用户选择效用更高的套餐，并通过Nash-Q迭代协调。
运营商、物理站群与用户的双向交互
双层目标与 Nash-Q 协调
物理能量流
风电
光伏
上游电网
+
充电
V2G
换电
站群 CDSSC
运营商
套餐定价与站群调度
调度指令
五类服务套餐
阶梯
动态
月租
换电
V2G
价格
BIRCH
用户偏好分类
价格 / 距离
排队 / 环保
用户群 0
用户群 1
用户群 2
用户群 3
充放换电响应
套餐选择
需求与行为反馈
各群按费用满意度与舒适性选择套餐
上层：净收益与绿电匹配
下层：费用满意度与用电舒适性
多智能体迭代
联合动作
价格 / 套餐 / 充放换电
执行动作，计算各主体奖励
下一状态 Nash 均衡与 Q 更新
价格边界、套餐唯一选择与费用约束
运营商与用户保留各自目标；绿电匹配效用衡量曲线相似性，不能直接等同于可再生能源消纳率
Notes: A bi-level operational optimization model of charging-discharging-swapping station cluster with multiple service packages considering heterogeneous user behaviors
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\APEN-D-26-18679_reviewer.pdf
用户行为与价格响应：PDF pp.12–23；图1–2
上下层目标与决策边界：PDF pp.23–27；式(37)–(70)
Nash-Q 多智能体迭代：PDF pp.28–29；图3；式(71)–(73)
上层：运营商净收益最大：PDF p.23 式(37)，合并五项的等价紧凑写法
LaTeX: \max R=\sum\nolimits_i\sum\nolimits_{n=1}^{5}\beta_{n,i}I_{n,i}
上层：绿电曲线匹配：PDF p.24 式(40)，保留原式L而不静默改写为Lnet
LaTeX: \max M=\sum\nolimits_{j=1}^{J}\frac{1}{1+DTW(L_{j,t},G_{re,t})}
下层：用户综合效用：PDF pp.25–27 式(53)、(60)–(65)
LaTeX: \max U_{n,k}=\sum\nolimits_{m=1}^{2}U_{n,k}^{m}
套餐唯一选择与价格边界：PDF pp.24–25 式(45)、(47)–(52)，价格边界为同类约束缩写
LaTeX: \sum\nolimits_{n=1}^{5}\beta_{n,i}=1,\qquad P_{min}\le P\le P_{max}
用户费用与总需求约束：PDF p.27 式(66)–(70)
LaTeX: \sum\nolimits_tL_{n,k}(t)P_n(t)\le\sum\nolimits_tL_{0,k}(t)P_0(t)
摘要声称收益提高8.83%、绿电匹配提高26.86%，未明确对应表11基准。PPT采用表11精确值重新计算：收益(172439.48/152535.37−1)=13.0489%，时间(1−2373.5/3782.7)=37.2538%。
结论给出匹配效用0.1216→0.1311，与表11的0.1136→0.1294不一致；PPT主图明确采用表11。
§4.2文字对S5/S6所去除目标的顺序与表8/§4.2.3相反，PPT按表8及数值结果对应：S5保留收益，S6保留匹配。
式(40)写L而正文强调净负荷，式(41)另定义Lnet；PPT保留原式，记录该符号差异。Nash-Q收敛曲线不自动证明Stackelberg全局最优。
绿电匹配为DTW映射效用，不能当作物理消纳率；成本满意度与舒适性归一化和聚合细节须以原文为准。
物理连接图表达原文的变量与设备关系，不将其当作逐节点测试系统的拓扑复刻。

## Slide 2
2. 北京海淀算例：用户聚类、算法对比与目标权衡
15座站、1000名用户、5 min时间步长的算例中，Nash-Q净收益为17.24万元；
与交替最优响应（ABR）相比收益增加约13.05%，求解时间减少约37.25%，多目标存在明确权衡。
① 用户聚类与可解释性
四个用户群 · 比较相同聚类数 k = 4
聚类质量（SC为轮廓系数）
算法 | SC↑ | DBI↓ | 时间/s↓
BIRCH | 0.3528 | 2.4652 | 0.346
K-means | 0.3501 | 2.6860 | 0.411
GMM | 0.0647 | 4.9549 | 0.494
群体特征与粒度选择
用户群 | 主要特征
群0 | 价格与环保偏好较强
群1 / 群3 | 价格敏感、SOC焦虑
群2 | 属性组合更均衡
选取四群 | 兼顾解释性与计算量
BIRCH在三算法比较中略优
四群为粒度折中，并非全部指标最优
② Nash-Q 与 ABR 对比
同一BIRCH分类 · 保留全部目标
运营商净收益
Chart: 方案
| ABR | Nash-Q
净收益（万元） | 15.2535 | 17.2439
协调效果与计算开销
指标 | ABR | Nash-Q
绿电匹配效用 | 0.1136 | 0.1294
运行时间/s | 3782.7 | 2373.5
群2用户效用 | 0.5116 | 0.5916
净收益增加13.05%，时间减少37.25%
训练在1353轮后达到终止条件
③ 单目标与综合方案权衡
相同BIRCH与Nash-Q配置
收益与匹配的取舍
方案 | 收益/万元 | 匹配效用
完整 S1 | 17.243948 | 0.1294
仅收益 S5 | 23.859453 | 0.0825
仅匹配 S6 | 12.845000 | 0.2950
敏感性结论
条件变化 | 算例中的方向
用户规模增加 | 收益↑，匹配及效用↓
套餐基价提高 | 收益↑，匹配及效用↓
更重距离/排队 | 响应与匹配效果减弱
完整模型折中收益与匹配目标
提高收益不必然改善用户效用
完整模型兼顾收益、绿电匹配与用户体验；套餐定价效果依赖用户偏好和外部新能源曲线
Notes: A bi-level operational optimization model of charging-discharging-swapping station cluster with multiple service packages considering heterogeneous user behaviors
原文：E:\application\xwechat_files\wxid_xyihcy7u0jkj21_d246\msg\file\2026-10\APEN-D-26-18679_reviewer.pdf
① 用户聚类与可解释性：PDF pp.33、36
聚类质量（SC为轮廓系数）：PDF p.33 表9
{"type":"table","title":"聚类质量（SC为轮廓系数）","headers":["算法","SC↑","DBI↓","时间/s↓"],"rows":[["BIRCH","0.3528","2.4652","0.346"],["K-means","0.3501","2.6860","0.411"],["GMM","0.0647","4.9549","0.494"]],"evidenceRef":"PDF p.33 表9"}
群体特征与粒度选择：PDF pp.33、36；§4.2.1/4.3
{"type":"table","title":"群体特征与粒度选择","headers":["用户群","主要特征"],"rows":[["群0","价格与环保偏好较强"],["群1 / 群3","价格敏感、SOC焦虑"],["群2","属性组合更均衡"],["选取四群","兼顾解释性与计算量"]],"evidenceRef":"PDF pp.33、36；§4.2.1/4.3"}
② Nash-Q 与 ABR 对比：PDF p.34 表11及正文；比例由精确值计算
运营商净收益：PDF p.34 表11，元换算万元
{"type":"chart","title":"运营商净收益","categories":["ABR","Nash-Q"],"series":[{"name":"净收益（万元）","values":[15.253537,17.243948]}],"xTitle":"比较方案","yTitle":"净收益（万元）","yMin":0,"yMax":20,"yMajorUnit":4,"evidenceRef":"PDF p.34 表11，元换算万元","format":"0.00"}
协调效果与计算开销：PDF p.34 表11
{"type":"table","title":"协调效果与计算开销","headers":["指标","ABR","Nash-Q"],"rows":[["绿电匹配效用","0.1136","0.1294"],["运行时间/s","3782.7","2373.5"],["群2用户效用","0.5116","0.5916"]],"evidenceRef":"PDF p.34 表11"}
③ 单目标与综合方案权衡：PDF pp.35–44
收益与匹配的取舍：PDF pp.34–35 表11、§4.2.3；S5/S6依表8和结果段
{"type":"table","title":"收益与匹配的取舍","headers":["方案","收益/万元","匹配效用"],"rows":[["完整 S1","17.243948","0.1294"],["仅收益 S5","23.859453","0.0825"],["仅匹配 S6","12.845000","0.2950"]],"evidenceRef":"PDF pp.34–35 表11、§4.2.3；S5/S6依表8和结果段"}
敏感性结论：PDF pp.40–44 §4.4
{"type":"table","title":"敏感性结论","headers":["条件变化","算例中的方向"],"rows":[["用户规模增加","收益↑，匹配及效用↓"],["套餐基价提高","收益↑，匹配及效用↓"],["更重距离/排队","响应与匹配效果减弱"]],"evidenceRef":"PDF pp.40–44 §4.4"}
引用边界：摘要声称收益提高8.83%、绿电匹配提高26.86%，未明确对应表11基准。PPT采用表11精确值重新计算：收益(172439.48/152535.37−1)=13.0489%，时间(1−2373.5/3782.7)=37.2538%。
结论给出匹配效用0.1216→0.1311，与表11的0.1136→0.1294不一致；PPT主图明确采用表11。
§4.2文字对S5/S6所去除目标的顺序与表8/§4.2.3相反，PPT按表8及数值结果对应：S5保留收益，S6保留匹配。
式(40)写L而正文强调净负荷，式(41)另定义Lnet；PPT保留原式，记录该符号差异。Nash-Q收敛曲线不自动证明Stackelberg全局最优。
绿电匹配为DTW映射效用，不能当作物理消纳率；成本满意度与舒适性归一化和聚合细节须以原文为准。